## Slide 1
Изменения в работе исследователя в области механики с появлением промышленных пакетов для инженерного анализа.
Левин Владимир Анатольевич
Заслуженный профессор МГУ, Заслуженный деятель науки РФ Профессор кафедры «Вычислительная механика» механико- математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
научный руководитель проекта Фидесис,
Председатель совета директоров компании Фидесис
На примере пакета Фидес и теории многократного наложения больших деформаций.

## Slide 2
ПРОСЬБА ПОСМОТРЕТЬ РЕСУРСЫ
https://fidesys-solvers.ru
3.
https://prove.design
2.
https://cae-fidesys.com/
1.

## Slide 3
Кто создает пакеты для инженерного анализа (САЕ)
С++,
Python,
численные методы,
параллельные вычисления,
вычислительная механика,
Qt,
VTK,
ParaView,
веб-разработка на JavaScript+Python,
инженеры-расчетчики со знанием CAE.

## Slide 4
«ЦИФРОВОЕ СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА»
В условиях новой промышленной революции (Индустрия 4.0), одной из основ которой стала цифровизация (автоматизация интеллектуальной деятельности) , во всех отраслях промышленности, с которыми связана
наука механика, стали происходить стремительные изменения в востребованности
и способах использования научных результатов .
Изменяется инструментарий, используемый при получении научных результатов.
Возникло понятие «цифровое средство производства» (ЦСП) ̶ программный продукт, с помощью которого создается (проектируется) изделие .
В частности, это промышленные пакеты для моделирования при проведении инженерного анализа изделия (САЕ ̶ Computer-aided engineering) на стадии проектирования и эксплуатации.
Практически общепринятыми стали сквозное проектирование изделия и унификация методик проектирования, создание «цифровых двойников», оцифровка имеющихся технических архивов и вовлечение их в моделирование.

## Slide 5
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МДТТ И ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ
Механическая постановка задачи.
До 1995 г. – до внедрения САЕ (Computer-aided engineering) в расчетную практику
После 1995 г. – после внедрения САЕ (Computer-aided engineering) в расчетную практику
Математическая постановка задачи(в общем случае
– система нелинейных дифференциальных уравнений
в частных производных с граничными и начальными условиями)
Решение системы дифференциальных уравнений (обычно одним из методов для получения приближенного решения
с тем или иным обоснованием единственности и сходимости)
Оценка НДС, на ее основе в соответствии с выбором критерия выделение «опасных областей»
Механическая постановка задачи
(САD-модель , материал, внешние воздействия)
Считается, что общая математическая постановка задачи есть внутри пакета и автоматически адаптируется под конкретную задачу.
Расчет в пакете (обычно МКЭ), оценка инженерной сходимости средствами пакета
Получение (в любом виде; обычно графическое, включая
3D) полей параметров НДС и практически автоматический вывод об «опасных областях» в соответствии с выбранными критериями

## Slide 6
ИЗМЕНЕНИЯ В ВОСТРЕБОВАННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕНЫХ-МЕХАНИКОВ
(как в фундаментальной, так и в прикладной науке):
С развитием промышленных пакетов для моделирования прочности механики перестали самостоятельно получать численное решение. Осталась формулировка изменений, которые вносятся в механическую модель (по сравнению со стандартной моделью), и разработка небольшого дополнения к пакету на исследовательском уровне, обычно на языке пакета (п.4).
С развитием использования промышленных пакетов при сквозном проектировании типовых (стандартных) изделий и унификацией методик проектирования стали не востребованы работы ученых-механиков, за исключением «острых качественных решений» для описания проблемы и путей ее решения.
Остаются востребованными точные решения задач, в основном как верификационные задачи для тестирования промышленного ПО.
Остается востребованным:
4.1 Построение определяющих соотношений (моделей материалов) для новых материалов (композиты, метаматериалы, умные материалы) и модели с использованием дополнительных соотношений, но и в этом случае моделирование поведения новых материалов проводится на основе промышленных пакетов.
4.2 Построение (формулировка) механических и математических постановок для новых типов задач (преднагружение, междисциплинарные задачи) .

## Slide 7
ИЗМЕНЕНИЯ В ВОСТРЕБОВАННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕНЫХ-МЕХАНИКОВ
(как в фундаментальной, так и в прикладной науке):
продолжение
Экспериментальные работы, в основном (в том числе для п.4) .
Разработка механических моделей и постановка граничных задач для систем машинного обучения на основе нейронных сетей при разработке систем искусственного интеллекта
для профильных отраслей промышленности в части формирования синтетических «исходных» данных и предсказательной аналитики.
7. Разработка механических моделей и постановка граничных задач для систем промышленного интернета вещей для профильных отраслей промышленности, когда необходимо проводить моделирование с учетом информации, получаемой при измерении (и изменении) параметров в режиме реального времени.
8. Разработки в области вычислительных методов с учетом специфики задач МСС для решения прикладных задач механики сплошной среды, адаптированных под современные высокопроизводительные и облачные платформы.
9. Работы совместно с разработчиками САЕ для демократизации численного моделирования
в задачах МСС для широкого круга пользователей-неспециалистов в данной области.

## Slide 8
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ (ОТЧУЖДАЕМОЕ) ПО
Ключевым отличием любого исследовательского ПО от промышленного является возможность его использования без привлечения разработчика (вендора), за исключением поддержки и обновления промышленного ПО.
Процесс (технология)тестирования
Тестирование CAE Fidesys выполнено в строгом соответствии со стандартами NAFEMS.

## Slide 9: Аттестация и сертификация
Область применения по аттестационному паспорту: Не зависит от типа ОИАЭ.
Тип анализа
Статический расчет в лин. и нелин. постановке
Анализ устойчивости
Гармонический анализ
Модальный анализ
Динамический анализ в лин. и нелин. постановке
Линейно-спектральный анализ (сейсмика)
Аттестация проводилась на двух секциях
Секция №4 – Прочность
Секция №6 – Строительная
Аттестация и сертификация

## Slide 10
Примеры внедрений CAE Fidesys
CAE Fidesys входит в реестр инновационной продукции ПАО Газпром и реестр отечественного ПО .

## Slide 11
СТРУКТУРА CAE FIDESYS
Доступность из любого браузера при наличии Интернета
Вся работа с моделью и расчеты производятся в облаке
Совместная многопользовательская онлайн работа над задачей
Линейные статические и динамические задачи прочности
Анализ собственных частот и форм колебаний
Анализ критических нагрузок и форм потери устойчивости
Анализ прочности с учетом конечных деформаций и перемещений
Нелинейный МКЭ-решатель
Контактные задачи
Физически нелинейные модели материалов (Мурнаган, Муни-Ривлин)
Упругопластичность (Мизес, Друкер-Прагер)
Термомеханический анализ упругих тел
Расчет температурных полей (стац. и нестац. теплопроводность)
Fidesys Standard
Fidesys Professional
Нестационарные задачи с быстропротекающими процессами
Моделирование неразрушающего контроля
Распространение упругих колебаний в твердых телах
Высокоточное описание волновых процессов
Fidesys Dynamics
Fidesys Online
Базовая версия
Нелинейные задачи
Метод спектральных элементов.
Нестационарные задачи с высокой точностью
Расчеты в облаке
Расчет эффективных свойств композитов
Расчет пористых материалов при малых и конечных деформациях
Определение упругих свойств монослоя
Fidesys Composite
Оценка эффективных свойств композитов
Распараллеливание всех основных этапов решения задачи
Ускорение расчетов и сокращение времени анализа
Технологии OpenMP
Fidesys HPC
Ускорение расчетов (распараллеливание вычислительных процессов)

## Slide 12
Поддержка импорта геометрии из сторонних CAD пакетов и моделей из других CAE пакетов
ACIS (*.sat, *.sab)
IGES (*.igs, *.iges)
STEP (*.stp, *.step)
Facets (*.fac)
AVS (*.avs)
STL Files (*.stl)
JT (*.jt)
VTK (*.vtu)
Препроцессор поддерживает большое число форматов импорта геометрии и моделей (для 5.0)
Ideas (*.unv)
Abaqus (*.inp)
Fluent (*.msh)
Nastran (*.bdf)
LS-Dyna (*.k*)
Ansys (*.cdb)
Additive (*.cli)
AzoreCFD (*.azmsh)
Pro/E (*.prt, *.asm)
CATIA v4 (*.model)
Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Stanford Polygon (*.ply)
CATIA (*.CATPart, *.CATProduct)
SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm)
GAMBIT Real Geometry (*.dbs)
Wavefront Object (*.obj)
Patran (*.pat, *.neu, *.out) Genesis/Exodus (*.g, *.gen, *.e, *.exo)

## Slide 13
Разработка пакета по стандартам NAFEMS
обеспечивает надежное тестирование и точность расчетов
О ПАКЕТЕ FIDESYS
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС CAE FIDESYS
Интерфейс препроцессора CAE Fidesys
Интерфейс постпроцессора CAE Fidesys
Интеграция с CAD системами и другими CAE решениями делает пакет Fidesys удобным элементом IT инфраструктуры
Партнерство с ведущими производителями операционных систем, процессоров и серверного оборудования позволило обеспечить надежную работу пакета CAE Fidesys
Notes: Отечественный программный комплекс Fidesys является современным, отчуждаемым средством цифровой разработки и анализа на прочность и другие виды расчетного моделирования.
Уровень готовности TRL 9 – НТИ Боровков

## Slide 15: Возможности CAE Fidesys для аддитивных технологий
Моделирование
Оценка НДС
Оптимизация конструкции для печати
Симуляция процесса печати для оценки НДС
Вывод модели для печати
Создание 3D (CAD) модели
Оптимизация 3D модели
STL модель
Подготовка параметров и настройка принтера
Моделирование (симуляция) производства
Производство и постобработка
Тестирование
Использование

## Slide 16
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ FIDESYS
Пример топологической оптимизации в CAE Fidesys

## Slide 17
40
Калибровочный тест для моделирования 3D-печати

## Slide 18
Численное моделирование послойной 3D печати
Изделие в форме бруса размером (45мм x 6мм x 5мм) с вырезами печатается на цилиндрической платформе радиусом 50мм и высотой 20мм. Температура порошка для печати TI-6AL-4V считается равной 26 С⁰. На основании платформы в процессе печати поддерживается постоянная температура 150 С⁰. Мощность лазера составила 200Вт, время воздействия лазера 40мкс, толщина слоя печати 60мкм. После печати изделия медленно выполняется горизонтальный разрез в его верхней части.
Chart: 
Полученные при численном моделировании результаты хорошо согласуются с результатами натурного эксперимента, что подтверждает корректность подхода к анализу напряженно-деформированного состояния в изделии аддитивного производства, изготовленного методом селективного лазерного спекания, на основе теории многократного наложения конечных деформаций.

## Slide 19: Пример моделирования 3D-печати в CAE Fidesys
х10

## Slide 20: Задачи с преднатягом болтовых соединений через «общий контакт»
х10
х20
αболта > αгайки
х10

## Slide 21
Построение реалистичной микроструктуры композита
Моделирование изделий из резинокорда
Структура CAE Fidesys
Расчет эффективных свойств композиционных материалов
Fidesys Composite
Многомасштабное моделирование

## Slide 22
Fidesys Composite - Расчет эффективных свойств композитных материалов
Моделирование прочности композитов и элементов конструкций из них
Учет нелинейных эффектов
Работа с ткаными структурами
  Учет свойств армирующих нитей
  Построение матрицы тканого композита
  Нахождение эффективных свойств тканого композита для ячеек периодичности
Прогрессирующее разрушение композита
  Определение критической величины несущей способности конструкции
  Моделирование поведения композита после начала разрушения

## Slide 23: Метаматериалы
структура
ячейки
периодичности
Оптимизация геометрических параметров ячейки периодичности позволяет добиться как отрицательного эффективного коэффициента теплового расширения, достаточно большого по модулю, так и околонулевого эффективного коэффициента
Свойства меди: модуль Юнга Е= 1.1∙105 МПа, коэффициент Пуассона v=0.35, К=1.67∙10-5 К-1.
Свойства полимера: Е=104 МПа, v=0.45, К=1.5∙10-4 К-1.
зависимость к-та температурного расширения К (единицы измерения
K-1) от угла наклона между медным контуром и полимерным стержнем

## Slide 24: Метаматериалы
Метаматериал — композиционный материал, свойства которого обусловлены не столько свойствами составляющих его элементов, сколько искусственно созданной периодической структурой.
Ауксетик – материалы, имеющие отрицательные значения коэффициента Пуассона.
При растяжении материалы-ауксетики расширяются в направлении, перпендикулярном приложенной силе.
Примеры ауксетиков:
горные породы и минералы (пирит)
полимеры (Gore-tex)
Пирит и его структура

## Slide 25: Модели ячеек периодичности
Простая модель
Хиральная модель
Модель из квадратных сеток

## Slide 26: Результаты расчета.
x
y
a
b
z
y
m
L
b
Бакелит
O Е = 3000 Мпа – Модуль Юнга
O 𝝁 = 0.36 – Коэффициент Пуассона
Материал для моделирования:
Полученные коэффициенты Пуассона:
𝝁 xy = -4,98495
𝝁 xz = -0,893
𝝁 yz = -0,17731
Параметры модели:
a= 6
b = 4
m = 3,2
L = 1

## Slide 27: Моделирование решетчатой структуры, сжимающейся при нагревании

## Slide 28: Моделирование решетчатых структур
Классический вариант, с=0
Лифтовая решетка, с=1
Звездачато-круговая решетка, с=1

## Slide 29: Акустическая фильтрация
Классическая решетка без искривлений
Лифтовая, c= 1
Звёздчато-круговая, c= 1

## Slide 30
Учет одновременно трех видов нелинейных эффектов
Множественный самоконтакт в процессе деформирования
Возникновение и развитие полос локализации пластических деформаций
Закритическое моделирование при больших упругопластических деформациях
Комплексные нелинейные задачи

## Slide 31
Анализ прочности деформируемого твердого тела с учетом физической нелинейности
Нелинейно упругие модели материалов (Мурнаган, Муни-Ривлин)
Упругопластические модели (Мизес, Друкер-Прагер)
Неассоциированный закон пластического течения
Линейное/Полилинейное/Степенное упрочнение

## Slide 32: Расчет лопатки авиадвигателя

## Slide 33: Расчет кессона крыла
Nastran

## Slide 34
Геомеханическое моделирование. Возможности
Оптимизация маршрутов проходки за счет моделирования напряженно-деформировнного состояния в горной породе с учетом контактного взаимодействия слоев и температурных деформаций;
Расчет вероятности метановыделения при проходческих работах и формирование карты расположения крепей для предотвращения обрушения породы;
Определение механических свойств горных пород по томографическому изображению керна, включая их фильтрационно-емкостные характеристики;
Обработка сейсмограмм, позволяющая определить структуру и свойства исследуемых пород;
Расчет устойчивости бортов карьеров при проведении открытых горных работ

## Slide 35: Цанговый замок
Кинематическое перемещение торца цанги до полного ее выхода из втулки
Изменяемая в процессе решения нелинейной задачи область контакта
Notes: Торец втулки заделать, цангу переместить на 3мм или чуть бульше, так чтобы она прошла узкую часть втулки

## Slide 36
Анализ напряженного состояния в каретке железнодорожного вагона

## Slide 37: Контактная задача от ОАО "РЖД" (ПКБ И)
Наименование показателя | Значение
Максимальная нагрузка от колесной пары на рельс, кН (тс): | 265 (27)
Номинальное усилие затяжки гаек стыковых болтов, Н·м (кгс·м) | 600 (61)
Применяемые стали | К54, Э54
Общие | Массовая плотность | 7,85 г/см3
 | Предел текучести | 530 MПа
 | Окончательный предел прочности растяжения | 844 MПа

## Slide 38
Математическое моделирование деформаций ограничителей хлыстовых перемещений при разрывах трубопроводов
Упрогопластический расчет модели с нелинейным упрочнением при конечных деформациях и множественным самоконтактом
Notes: Ограничитель хлыстовых перемещений при разрывах трубопроводов (разрушаемая опора - демпфер). Изделие устанавливается на строительных конструкциях в зонах сварных швов высокоэнергетических трубопроводов.
Согласно документации разработчика ограничителей, разрывы постулируются в высокоэнергетических трубопроводах с давлением транспортируемой среды p от 9,1 до 13,5 МПа и температурой T = 168С.

## Slide 39: Промышленный пример: Тепловой анализ роторной сборки
Автоматически определенные зоны контакта
Непрерывные температурные поля
Неструктурированные криволинейные сетки, построенные независимо в каждой детали сборки

## Slide 40
Структура CAE Fidesys
Динамическая задача о моделировании сейсмических колебаний
Fidesys Dynamics
Метод спектральных элементов.
Нестационарные задачи с высокой точностью
Современная модификация МКЭ
Наиболее эффективен для динамического анализа
Расчет нестационарных задач с быстропротекающими процессами
Повышенная скорость и точность расчета
Возможность эффективного распараллеливания с применением модуля Fidesys HPC

## Slide 41: Требования по дискретизации
Максимизация длины самого короткого ребра при дискретизации границ криволинейных подобластей.
условие Куранта:

## Slide 43: Синтетические сейсмограммы
Давление
Горизонтальное смещение

## Slide 44: Сейсмический мониторинг трещиноватости: постановка задачи
Источник
VP = 6000
VS = 3200
Density = 2,6
VP = 6400
VS = 3400
Density = 2,75
приёмники
Импульс Рикера 25 Гц
50 м
>> 50 м
~300 м
25 м
Notes: Заказчик – Лукойл Инжиниринг

## Slide 45: Результаты численного моделирования
Двуслойный массив с системой трещин
(длина 0.5-10 м, углы падения +/- 15°),
являющихся источником вторичных волн.

## Slide 46: Локализация упругопластических деформаций
Расчет модели с образованием зон пластичности.
МСЭ высокоточно моделирует образование и развитие полос скольжения Людерса.
Метод спектральных элементов обеспечивает:
более корректное решение задач с глубокой пластикой;
возможность уточнения КЭ моделей без перегенерации расчетных сеток
МКЭ
МСЭ
Безмозгий И. М., Казакова О. И., Магжанов Р. М., Смердов А. А., Чернявский А. Г., Чернягин А. Г. Результаты тестирования и оценка возможности построения системы специализированных решений для прочностного
анализа на базе программного комплекса Фидесис. Чебышевский сборник, 2017.

## Slide 47: Расчет эффективных свойств керна (виртуальная лаборатория)
Эффективные свойства ищем в виде зависимости тензора напряжений от тензора деформаций в общем виде:
Возможность изменять свойства материалов, определяющие соотношения, насыщенность пор.
Моделируются различные типы экспериментов: одноосное, гидростатическое,...
Результаты расчетов в виде:
Анизотропные механические свойства керна;
Распределения напряжений/деформаций;
Зависимостей от типа материала, пористости

## Slide 48: Сечение керна

## Slide 49: Неструктурированная расчетная сетка

## Slide 50: Внутренняя структура порового пространства

## Slide 51: Поле перемещений

## Slide 52: Ламинатные оболочки
Задание количества слоев, их толщин, эксцентриситета, параметров материала в глобальной или локальной системах координат слоев.
3D вид с учетом количества и толщин слоев

## Slide 53: Расчет эффективных свойств решетчатых структур

## Slide 54
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Компания Фидесис является ежегодным
участником форума "Инженеры будущего",
проводимого Союзом машиностроителей РФ и
отмечены благодарностью
Владимира Владимировича Гутенева
Обучение, техническая поддержка, регулярные обновления пакета, подробное руководство пользователя, пользовательский портал и видео примеры делают пакет CAE Fidesys удобным в использовании и позволяют быстро внедрить его в работу как основной инструмент цифровых испытаний на прочность
Notes: Обучение, техническая поддержка и регулярные обновления пакета, руководство пользователя, online help, видео примеры, пользовательский портал делают пакет Fidesys удобным в использовании и позволяют быстро сделать его основным средством цифровых испытаний на прочность.

## Slide 55
Приглашаем к совместной работе
С++,
Python,
численные методы,
параллельные вычисления,
вычислительная механика,
Qt,
VTK,
ParaView,
веб-разработка на JavaScript+Python,
инженеры-расчетчики со знанием CAE.
2-ой Сисадмин

## Slide 56
КОНТАКТЫ
Мы всегда на связи:
+7 (495) 177-36-18
https://cae-fidesys.com/
contact@cae-fidesys.com